4.  До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус воронки устанавливается

монтажная заглушка (идёт в комплекте). После окончания монтажных работ она удаляется, и в корпус устанавливается листвоуловитель (1).

5. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких уровней,

применении воронок на инверсионных, эксплуатируемых, «зеленых» кровлях, необходимо использовать дополнительные элементы: HL65(H); HL350.1(H); HL350; HL160; HL66 и т.д. Это позволит решить проблему отвода воды с кровли любой конструкции вне зависимости от состава кровельного «пирога».

Внимание!

При использовании воронки с электрообогревом для подключения электрического кабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту или распаечную коробку. Подключение кабеля осуществляется через автомат защиты сети.

Паспорт

HL62.1Н

Назначение:

Кровельная воронка предназначена для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель в дождевую канализацию.

Описание:

Кровельная воронка с вертикальным выпуском DN 75, DN110, DN160, с декоративной надставной решеткой из ПП для предотвращения попадания в дождевую канализацию веток и листвы, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с электрообогревом от сети 220В мощностью 10-30Вт. Саморегулирующийся кабель для электрообогрева проложен внутри корпуса воронки. Свободный конец электрокабеля выводится наружу и вниз.

Комплектация:

- Декоративная надставная решетка (листвоуловитель) из ПП Ø 160 мм и высотой 100 мм.

- Корпус воронки из ПП с запрессованным полимербитумным гидроизоляционным полотном диаметром 500 мм.

Технические характеристики:

Присоединительные		Пропускная			Вес

размеры			способность

DN75			     6,7   л/с			1560 г

DN110			     7,67 л/с			1610 г

DN160			   11,05 л/с			1710 г

Рабочая температура					от -50 до +100 оС

Срок службы						50 лет

Марка кабеля						FS-B-2X

Длина соединительного кабеля			0,8 м (3х0,75 мм2)

Напряжение						220 В

Теплоотдача кабеля 					25 Вт/м

Максимальный потребляемый ток			0,16 А

Наименьший радиус изгиба кабеля			10 мм

Максимальная температура поверхности кабеля:	+ 65 ˚С

Максимальная температура внутренней

поверхности кровельной воронки:			+ 55 ˚С

Соответствует требованиям:	ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81,

ЕN 329, EN 274, EN 411, VDE 0721,

VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78), DIN 19599,

EN 1253.

Особенности монтажа:

1.      Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции. Для этого отгибаются края гидроизоляционного «фартука», чтобы был доступ к 4-м крепёжным отверстиям на корпусе воронки.

2.    Слой гидроизоляции/пароизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным «фартуком» воронки с перехлёстом 100-150 мм.

3.      Выпускной патрубок воронки HL62.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

|  | Диаметры труб | Артикул |
| --- | --- | --- |
|  |  | HL9/7 | HL9/7/1 | HL 9/1 |
|  | ПП (ПВХ) | 75 мм | 75 мм | 110 мм |
|  | Сталь/Чугун | DN70 | DN100 | DN100 |

# Text boxes

1

2

3

2

1

3

Синий провод

Коричневый провод

Желто-зеленый провод

L

N

1

2

3

RAYHEM

муфта

муфта