Область применения:

Клапан устанавливается в верхней части канализационных стояков и служит для пропуска воздуха внутрь стояка при этом не допуская проникновения воздуха из стояка наружу.

Конструкция:

Внутри клапана находится резиновая мембрана, пространство над которой герметично соединено с внутристояковым пространством, а пространство под мембраной - с окружающим воздухом. При возникновении разряжения в стояку за счет движения уходящих стоков, мембрана поднимается , и наружный воздух под атмосферным давлением проникает внутрь стояка. При выравнивании давлений внутри стояка и снаружи, мембрана закрывается, препятствую выходу внутристоякового воздуха.

Установка и обслуживание:

Клапан должен устанавливаться строго вертикально, при этом к нему должен быть обеспечен допуск окружающего воздуха. Если канализационный стояк замуровывается в стены или обшивается коробом, для "дыхания" клапана следует устанавливать вентиляционную решетку.

Таблица пропускной способности

| Диаметры поэтажных отводов | Угол присоединения отводов | Пропускная (по воздуху) способность л/с при диаметре клапана |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 110 |
| 50 | 45 | 1,30 | 4,10 |
|  | 60 | 1,45 | 4,80 |
|  | 87 | 1,00 | 3,20 |
| 110 | 45 | 1,2 | 3,81 |
|  | 60 | 1,05 | 3,42 |
|  | 87 | 0,82 | 2,60 |

2.3.1.   Канализационные системы с первичной вентиляцией

Это самая дешевая и самая распространенная канализационная система. Вентиляция обеспечивается благодаря удлинению стояка вверх выше уровня кровли, и этот участок называется вытяжной частью стояка.

При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного допускается применение вентиляционного клапана (аэратора).

Вентиляционный клапан устанавливается в верхней части стояка и пропускает воздух только в одном направлении – в стояк, предотвращая попадание неприятных запахов в помещение.

Условия применения вентиляционного клапана регламентируются СП 40-107-2003.